福特福克斯验车注意事项（详细版本）

（符合要求则打“√”）

验车前准备工作：

□相关文件带好，如预付款收据,预定合同；

□身份证；

□驾驶证；

□一张CD盘

□iPod；

□照相机；

□带一块擦拭布；（最好找一条湿润的布擦拭,切记不要用手指去抠）

□带一块橡皮擦；

□带一支笔；

□带手电（检查底盘）

□带此验车清单；

□最好要求将两辆款式相同的车放并排放置；

□尽量在阳光充足的时间提车；

□提车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。和商家一起去大库，注意提醒他提货单据齐全。

外观：

□远观，围着车身走一圈，全车颜色是否一致，

□检查车身各部位颜色是否有异常

□车子外观漆面有否明显重整

□后灯一边高一边低

□车的外表应该没有划痕，起泡，检查漆面是否刮伤

□检查钣金是否异常凹凸

□门缝的结合要小，均匀一直，注意封条

□检查车身钢板、保险杠的平整度，不应该出现不正常的凹陷、凸起

□体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致

□外表一堆贴纸的的残留

□门把框一开门就会掉下来

□后车门开门把手松弛问题

□大灯角落会有一些雾气（大灯雾气）

□前灯罩内有无刮伤，有无皮蛋花，是否透亮；

□间隙问题（车身饰条、引擎盖、灯组等）

□检查玻璃有无损伤和划痕，前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性，不能出现气泡、折射率异常的区域。

□前后雨刮有无老化迹象（橡胶件时间长的话，会有老化现象）

□检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。

□检查轮胎有没有磨损（有毛刺表示轮胎没有跑较长的路），有无裂痕起泡现象

□查看轮毂是否干净、完美，没有凹陷、划痕。

□实测胎压，保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。

□检查加油口，有盖是否存在，是否过松或过紧,开关密和程度

车门车窗：

□前后左右门与其胶条

□开关车门异音（常见于后车门）

□所有车门可以用钥匙开启正常

□电动窗双开启，看看是否是异常的声音或生涩的动作

□防夹功能是否正常（检查时注意安全！）

□检查四门电窗升降容易出问题

□车门、车内的软化内饰板及密封胶条应装卡到位，手推下去不应松脱。

□车门打开后在各个限制位是否有轻微晃动现象

□车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致

内饰：

□检查行驶里程（我个人认为smarttags" />60KM内都可以接受，超过的话就得怀疑原因了）

□地毯、天花板、座椅是否因装配件而刮损

□车厢地面干净无水渍，如果有必须搞清原因

□座椅表面应清洁、完好，乘坐时应该基本舒适，不应该感觉到座椅内有异物影响乘坐。

□座椅进行多方向调节测试，必须能够达到各个方向的限位点，平顺、无异响

□座椅检查折叠的效果。

□座椅头枕调整检查

□座椅用力坐看看并摇摆身驱，是否有杂音出现

□安全带拉紧放松几次，检查是否正常

□模拟并检查保险带在发生作用时的可*性，就是用手特别迅速的拉动保险带。

□如果是高低可调的保险带，还应该进行调整测试。

□检查车内每一个储物空间的整洁度，和开启、锁闭的可靠性。

□中央扶手感觉组装得松松的

□饮料杯架组装不良

□间隙问题（侧门内装、中控台内装等）

□CD播放换片功能

□FM/AM广播

□6组喇叭声音确认

□音量控制

□方向盘音量快拨控制

□外接音源是否正常

□音响喇叭有无异音，音场转换是否正常

□冷热空调有异音（副驾驶座下前方）

□前后左右空调出风口（注意后排出风口）

□遮阳板灯光需要检查

□检查烟灰缸盖

□检查点烟器

□手煞车拉杆（拉好后,排入D档看车有无移动）

车灯检查（依次打开车灯）：

□小灯

□大灯

□雾灯

□倒车灯

□煞车灯

□方向灯/左

□方向灯/右

□后座阅读灯

□前座各照明灯

□危险警告灯

□倒车雷达做动

□仪表盘灯光

□中控锁

□车内后视镜方向调整

□车外后视镜方向调整

□雨刷各段测试, 喷水

□除雾线

□方向盘调整

□前座遮阳板

后备箱检查

□后备箱空间是否干净

□后备箱内侧衬板是否平整，

□后备箱遥控开启是否顺利和上锁后是否可靠

□后备箱车内开启是否顺利和上锁后是否可靠

□后备箱把灭火器

□后备箱随车工具（千斤顶，两用螺丝刀，小扳子，轮罩拆卸钩，换胎定位螺栓）

□后备箱备胎

□在后备箱盖的背面有一个三角指示牌桔红色

试车检查：

□发动发动机(发动机容易打火，听发动机的声音平稳，怠速平稳，车子不抖动)

□应在启动后尽快上路试车，有的毛病要在凉车时才能检查出来

□检查自动档和手动档之间切换是否顺畅

□试驾时关闭空调，选择内循环，检查各风口是否有热气漏进来。如果有，证明内循环系统存在问题。

□将车开出去跑一跑，看看方向盘有没有侧偏

发动机检查

□查看发动机及附件有无油污、灰尘，

□缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。

□冷却液处于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□发动机机油处于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□制动液处于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□转向助力液处于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□电解液处于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□制冷剂处于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□玻璃水处于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□机油于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□变速油于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□水箱水于最高和最低刻度之间的正常值范围内

□检查电瓶线是否已经进行可靠、固定，不能松动，否则将影响电路的可靠性。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态，如果是绿色指示，表示电瓶状态良好且蓄电充足，如果是黑色或白色，则表明蓄电不足甚至已损坏，最好尽快充电。

□导线的连接是否牢固

□风扇、冷气、发电机等皮带是否松动

□开关继电器盒看看是否插紧牢靠

□引擎运转是否正常

□里程表公里读数：一般为8～10公里

□冷车状态怠速略高，看转速表约1000转左右（不超过1000）。水温上升后（70-90摄氏度左右），怠速下降至780转左右；

□用手摸发动机盖，无明显震动

□打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。

□拉出机油尺看机油颜色，着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。

□用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就应该是好车否则就是什么地方漏气

□看完了发动机，不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象，对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外，其他部位应该没有任何水油渗漏的。

□看钥匙：钥匙编码条一个和塑料钥匙模一个，配钥匙用和应急使用的。试点火，接通电源后，车内电子系统自检

□检查好合格证的VIN码和发动机号和原车是否一致:钢印号是否整齐无修改痕迹。要放好机动车参数表，免费保养卡。入户前一定要撕下，免得被收去了就拿不回来了，少一次免费保养的机会。新车发票是三张，应该是机动车专用发票。

可能存在福克斯生锈部位

□方向机柱-位於煞车踏板上方

□前座椅正下方

□座椅椅背调整的齿轮-位在椅背和椅垫交接处

□传动轴-必须撑起底盘，沿著轮胎中心的转轴

□方向机舵杆-位在传动轴旁边

□后座安全带扣座

□后行李箱备胎盖

□后轮左右减震弹簧后面的半月牙型部件

底盘检查

□坚决要求吊起来看地盘检查汽车有无（冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路）泄漏现象。如果发生泄漏，从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。

□看看地盘是否有刮碰伤痕，管路是否有明显不合理的地方。

□检查例如排气管固定是否可靠。

□车底盘无锈迹

□底盘，检查避震器，悬吊系统是否正常

□检查四个车轮转动是否正常，及车轮是否锁正

□轮胎是否做过动平衡校正，若轮圈有加上小铅块表示做过校正

随车资料的检查：

□购车发票是购车时最重要的证明，同时也是汽车上户时的凭证之一，所以在购车时您务必向经销商索要购车发票，并要确认其有效性。

□合格证是汽车另一个重要的凭证，也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。

□三包服务卡，根据有关规定，汽车在一定时间和行驶里程内，若因制造质量问题导致的故障或损坏，凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。

□车辆使用说明书，用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害，厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据，是修车时的参照文本。

□其他文件或附件，有些车辆发动机有单独的使用说明书，有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定，这时消费者都要向经销商索要有关凭证。

□核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容，合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。

□出厂证明书

□牌照登记书

□行车执照

□保险卡及保险单

□燃料税及牌照税单

□汽车防盗/隔热纸等配件之原厂保证书

□各说明书、保证书

□机油卡

□货物税单

□其它原厂出厂证件

其他：

□引擎保养基本知识（1000KM前要注意那些、速度不可超过KM/H？档次交换使用？引擎转速不可超过多少？）

□千斤顶、故障牌、备胎在那里？怎么用？

□车辆实际的出厂日期

□清点原厂的随车配件

福克斯新手提车注意事项！提车前打印好

Focus交车检查表 符合要求则打"√" 可能存在Focus之瑕疵： 外： □后灯一边高一边低 □左后门的门把的黑色框框一开门就会掉下来 □后车门开门把手松弛问题 □外表一堆贴纸的的残留 □大灯角落会有一些雾气（大灯雾气） □前灯罩内有无刮伤 □间隙问题（车身饰条、引擎盖、灯组等） □车身刮痕 □开关车门异音（常见於后车门） □所有灯光功能 □引擎的震动小，高频音是皮带的声音 □所有车门可以用钥匙开启正常 □防夹功能力道过大 内： □冷气有异音（副驾驶座下前方） □中央扶手感觉组装得松松的 （1.8AT/2.0AT） □间隙问题（侧门内装、中控台内装等） □饮料杯架组装不良 □倒车雷达做动 （2.0AT） □前坐椅子滑轨护套 □天窗做动有无特殊异音 □音响喇叭有无异音，音场转换是否正常

其他： □行车电脑故障（D档、R档无动作） （1.8AT/2.0AT） □换档延迟2～3秒

一般检查： 各类证件确认： ★证件查核,注意引擎号码、身份证号、车身号码核对 □出厂证明书 □牌照登记书 □行车执照 □保险卡及保险单 □燃料税及牌照税单 □发票 □汽车防盗/隔热纸等配件之原厂保证书 □各说明书、保证书 □机油卡 □货物税单 □其它原厂出厂证件 车身外观检查确认： □检查车身各部位颜色是否有异常 □检查漆面是否刮伤 □检查钣金是否异常凹凸 □其它 订车签约所约定的附件及配备 □配胎之安全检查，胎压应较高 □千斤顶 □加大后视镜

□隔热纸附保证书 □脚踏垫 □晴雨窗 □第三副晶片遥控锁匙 （2.0AT） □Focus二代迎宾踏板 （2.0AT） □大锁 □救车线 □打气机 □美容 □交车加满油 □其它 各部*作动作确认 车外： □引擎盖 □后行李箱 □备胎是否稳固 □油箱盖 车门

★重点检查★ 内： □地毯、天花板、座椅是否因装配件而刮损 □座椅用力坐看看并摇摆身驱，是否有杂音出现 □安全带拉紧放松几次，检查是否正常 外： □车子外观漆面有否明显重整 □检查车底盘有无撞痕 □底盘，检查避震器，悬吊系统是否正常 □检查四个车轮转动是否正常，及车轮是否锁正 □轮胎是否做过动平衡校正，若轮圈有加上小铅块表示做过校正 引擎室： □引擎运转是否正常 □机油 □煞车油 □变速油 □水箱水 □雨刷液 □电瓶 □各式机油类是否正常 □导线的连接是否牢固 □风扇、冷气、发电机等皮带是否松动 □开关继电器盒看看是否插紧牢靠 其他： □引擎保养基本知识（1000KM前要注意那些、速度不可超过KM/H？档次交换使用？引擎转速不可超过多少？） □车身钣件间的接合间隙是否左右均匀，车门等间隙之间的烤漆是否处理妥善。顺便伸手摸进轮弧内，若 有太多污泥，其至有树业，则可能是泡水车。 □哩程表应在 25KM以内，不要被拿去路试 □千斤顶、故障牌、备胎在那里？怎么用？□车辆实际的出厂日期 □清点原厂的随车配件

09款福克斯提车选车注意事项1.  检查配置

PS: 提车的时候千万别一上来就激动得不得了，心里老想着总算有自己的车了，把重要的挑车程序忽略了那可就坏了。

外观内饰，逐步检查

挑选新车要注意以下内容。先从外部观察

1.车身表面是否有划痕、.凹陷；

2.装饰条是否有松动或粘贴不牢；

3.玻璃是否有裂纹；

4.各扳金件接缝间缝隙是否均匀，有无错位现象；

5.轮胎有无亏气和破损现象；

6.两侧反光镜转动是否有一定阻力；

7.按压车头和车尾，检查减振的复位情况，一般在3次以内停止摇晃较为正常；

8.开车门时检查钥匙和门锁的配合情况，有中控装置的检查是否到位和反应灵敏；

9.反复推拉车门和翻盖后备厢有无生涩之感；

10.观察关闭后的车门是否关闭完全；

11.注意阅读灯的显示状况；

12.看完外观接着检查内饰。

坐入车内，需要关注以下项目：

1.观察车厢内清洁程度，尤其是顶棚和车门内饰板；

2.检查每个车门拉扣是否正常工作；

3.座椅前后移动和靠背角度调整是否困难；

4.安全带拉伸是否正常；

5.插入钥匙拧开电门，观察各个指示灯是否正常工作，ABS、气囊是否有自检显示；

6.了解里程表的行驶里程，一般全新商品车的总行驶里程不应超过100公里。

打火热车，手耳并用

打火着车，如果出现轻微着车困难的情况不要担心，因为新车的电瓶可能电力不足，只要不是多次着不了车就没有什么问题。在着车过程中，倾听发动机的启动声音，每种车启动时的声音有一定特性，但是不能出现比较剧烈刺耳的声音。

着车后不要急于观察车的震动和噪声，让车原地热车5分钟左右。

在等候过程中，要注意以下项目：

1.检查各种灯光、喇叭、雨刷、喷水器、玻璃升降、空调、音箱、点烟器等是否正常工作；

2.车门是否隔音良好；

3.踩下离合器感觉力度是否合适；

4.原地推拉挡位是否入位准确清晰，有无生涩之感；

5.观察怠速显示的转速情况，有无不稳定现象；

6.感觉方向盘、挡把的震动，以及发动机的噪音情况，以轻微抖动为限；

7.轻轰油门，感觉油门力量和转速回落情况，同时注意转速表是否变化准确灵敏，并注意转速的变化是否线性；

8.等温度上来后，在着车状态打开机器盖，首先观察有无渗漏油液的情况。倾听发动机怠速声音是否均匀，有无异响。如果时间够多那就再等一会儿，观察一定温度时电子扇是否正常启动。

[购车发票] 购车发票是购车时最重要的证明，同时也是汽车上户时的凭证之一，所以在购车时您务必向经销商索要购车发票，并要确认其有效性。

[车辆合格证]6合格证是汽车另一个重要的凭证，也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。

[三包服务卡]&根据有关规定，汽车在一定时间和行驶里程内，若因制造质量问题导致的故障或损坏，凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。

[车辆使用说明书] 用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害，厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据，是修车钡牟握瘴谋尽?

[其他文件或附件] 有些车辆发动机有单独的使用说明书，有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定，这时消费者都要向经销商索要有关凭证。

[核对铭牌] 核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容，合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。

以上部分的各项单据/凭证/资料必须认真检查，如果发现有任何的遗漏、错误都必须要求销售商立刻解决，否则将影响您上牌照、日后的保修等内容。对于规模较大的4S经销商而言，理论上以上各项资料不会有问题，但对于那些不是非常正规的经销商而言，请您务必仔细检查，以免由于文字或者其他方面的原因使您掉进*商的陷阱。

《验车注意事项》----《验车基本要领》

验车前：

1. 提车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。

2. 验车时间尽量选择早上，时间充裕，此外，检查应在光线较好的地方进行，这样可以看得清楚。车辆从出厂到顾客手中，中间已经经历了很多环节，诸如运输、保管、露天放置、甚至日晒雨淋等，因此要仔细挑选。

3. 为了一些检测，可以带胎压计、CD两张（可以带一张试音碟）、手电（检查底盘）

4. 仔细阅读说明书，没有的可以先从网上下一份。

静车检查：

1. 型号检验：

查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等：检查汽车与其铭牌是否相符，发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期，这些都是标明一辆车“合法身份”的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车，了解车辆从产到销的时间。另外，车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符，不但花了冤枉钱，而且今后也无法办理验车上牌手续。

2. 外观检验：

在离车稍远的位置观察整车的外观状况，细致地进行浏览。如车身的左右高度是否对称，风挡玻璃是否完好，轮胎是否完好无磨损.

3. 车表面、漆面检查：

（1）.环绕汽车一周，仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹，不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹，以此检查是不是测试车。

（2）.仔细察看车漆，如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合，或显现出细微的ψ垂魏郏?嗍鞘芄?鹕撕缶?匦屡缤棵廊菟?隆?br>

（3）.观看漆面，以45度角仔细看发动机罩和车顶平面，因为较汽车侧立面来说，汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平，也是最容易暴露暇疵的部位，无论哪一遍漆层处理得不好。都容易产生皱纹、鼓泡。喷漆工作环境卫生较差时，还容易在漆层留下斑点，自然会大大地影响美观——谁都不希望买一辆长着“青春痘”的汽车不是？总之，车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰。

4. 车门、机盖类检查：

趴在地上看看有没有漏油点；看看电池有没有绿色；是不是最近出厂的；每一块玻璃的下角有没有原厂标志；打着火3分钟后，拔出来机油油标看看是不是黄色的，这个时候到驾驶舱看看其他的配置是不是结合到位；检查随车带的备胎和工具等；说明书合格证发票等等；还有送的东西齐全吗，还是找个老司机给你听听发动机的声音很重要。

提车时,先看看整车的外表有无刮横,尤其是四个角落,要仔细查看。另外还要看看有无补漆.然后看看反光镜有无刮横,镜面是否有裂横。接着,打开四个车门,看看开门是否顺滑。看看中控台、仪表盘有无明显脱落。移动座位，有无杂音。打开天窗，是否损坏。最后，打开引擎盖，观察线路有否明显错位（最好带个懂电路的人去）。

可能存在Focus之瑕疵：

外：

□后灯一边高一边低

□左后门的门把的黑色框框一开门就会掉下来

□后车门开门把手松弛问题

□外表一堆贴纸的的残留

□大灯角落会有一些雾气（大灯雾气）

□前灯罩内有无刮伤

□间隙问题（车身饰条、引擎盖、灯组等）

□车身刮痕

□开关车门异音（常见於后车门）

□所有灯光功能

□引擎的震动小，高频音是皮带的声音

□所有车门可以用钥匙开启正常

□防夹功能力道过大

内：

□冷气有异音（副驾驶座下前方）

□中央扶手感觉组装得松松的 （1.8AT/2.0AT）

□间隙问题（侧门内装、中控台内装等）

□饮料杯架组装不良

□倒车雷达做动 （2.0AT）

□前坐椅子滑轨护套

□天窗做动有无特殊异音

□音响喇叭有无异音，音场转换是否正常

其他：

□行车电脑故障（D档、R档无动作） （1.8AT/2.0AT）

□换档延迟2～3秒

可能存在福克斯生锈部位

1.方向机柱-位於煞车踏板上方

2.前座椅正下方

3.座椅椅背调整的齿轮-位在椅背和椅垫交接处

3.传动轴-必须撑起底盘，沿著轮胎中心的转轴

4.方向机舵杆-位在传动轴旁边

5.后座安全带扣座

6.后行李箱备胎盖

7.后轮左右减震弹簧后面的半月牙型部件

一般检查：

各类证件确认：

★证件查核,注意引擎号码、身份证号、车身号码核对

□出厂证明书

□牌照登记书

□行车执照

□保险卡及保险单

□燃料税及牌照税单

□发票

□汽车防盗/隔热纸等配件之原厂保证书

□各说明书、保证书

□机油卡

□货物税单

□其它原厂出厂证件

车身外观检查确认：

□检查车身各部位颜色是否有异常

□检查漆面是否刮伤

□检查钣金是否异常凹凸

□其它

订车签约所约定的附件及配备

□配胎之安全检查，胎压应较高

□千斤顶

□加大后视镜

□隔热纸附保证书

□脚踏垫

□晴雨窗

□第三副晶片遥控锁匙 （2.0AT）

□Focus二代迎宾踏板 （2.0AT）

□大锁

□救车线

□打气机

□美容

□交车加满油

□其它

各部*作动作确认

车外：

□引擎盖

□后行李箱

□备胎是否稳固

□油箱盖

车门车窗：

□前后左右门与其胶条

□电动窗双开启

□天窗开启上掀 （2.0AT）

□防夹功能是否正常（检查时注意安全！）

驾驶座配备：

□中控锁

□车内后视镜方向调整

□车外后视镜方向调整

□喇叭声音

□雨刷各段测试, 喷水

□除雾线

□方向盘调整

□前后左右空调出风口 （2.0AT注意后排出风口）

□前座遮阳板

□仪表版灯号

□手煞车拉杆（拉好后,排入D档看车有无移动）

座椅：

□座椅方向调整

□后座座椅翻转

□安全带调整与扣环

□头枕

□后座椅扶手

音响：

□CD播放换片功能

□FM/AM广播

□6组喇叭声音确认

□音量控制

□方向盘音量快拨控制 （2.0AT）

□AUX外接音源是否正常

灯：

□小灯

□大灯

□雾灯

□倒车灯

□煞车灯

□方向灯/左

□方向灯/右

□后座阅读灯

□前座各照明灯

□危险警告灯

其它 :

□晶片锁各项功能 （2.0AT）

□防盗各项功能

□车门锁、安全锁等之使用

★重点检查★

内：

□地毯、天花板、座椅是否因装配件而刮损

□座椅用力坐看看并摇摆身驱，是否有杂音出现

□安全带拉紧放松几次，检查是否正常

外：

□车子外观漆面有否明显重整

□检查车底盘有无撞痕

□底盘，检查避震器，悬吊系统是否正常

□检查四个车轮转动是否正常，及车轮是否锁正

□轮胎是否做过动平衡校正，若轮圈有加上小铅块表示做过校正

引擎室：

□引擎运转是否正常

□机油

□煞车油

□变速油

□水箱水

□雨刷液

□电瓶

□各式机油类是否正常

□导线的连接是否牢固

□风扇、冷气、发电机等皮带是否松动

□开关继电器盒看看是否插紧牢靠

其他：

□引擎保养基本知识（1000KM前要注意那些、速度不可超过KM/H？档次交换使用？引擎转速不可超过多少？）

□车身钣件间的接合间隙是否左右均匀，车门等间隙之间的烤漆是否处理妥善。顺便伸手摸进轮弧内，若

有太多污泥，其至有树业，则可能是泡水车。

□哩程表应在 25KM以内，不要被拿去路试

□千斤顶、故障牌、备胎在那里？怎么用？

□车辆实际的出厂日期

□清点原厂的随车配件

新车提车注意事项(转贴)一、随车资料的检查

1、购车发票：购车发票是购车时最重要的证明，同时也是汽车上户时的凭证之一，所以在购车时您务必向经销商索要购车发票，并要确认其有效性。

2、车辆合格证：合格证是汽车另一个重要的凭证，也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。

3、三包服务卡：根据有关规定，汽车在一定时间和行驶里程内，若因制造质量问题导致的故障或损坏，凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。

4、车辆使用说明书：用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害，厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据，是修车时的参照文本。

5、其他文件或附件：有些车辆发动机有单独的使用说明书，有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定，这时消费者都要向经销商索要有关凭证。

6、核对铭牌：核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容，合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。

以上部分的各项单据/凭证/资料必须认真检查，如果发现有任何的遗漏、错误都必须要求销售商立刻解决，否则将影响您上牌照、日后的保修等内容。对于规模较大的4S经销商而言，理论上以上各项资料不会有问题，但对于那些不是非常正规的经销商而言，请您务必仔细检查，以免由于文字或者其他方面的原因使您掉进奸商的陷阱。

二、启动前的车外检查

1、车身平整度：检查车身钢板、保险杠的平整度，不应该出现不正常的凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致。

2、车身漆面：仔细察看各处漆面，尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰，同时还应该确认没有经过补漆。

3、车窗玻璃：检查玻璃有无损伤和划痕，重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性，不能出现气泡、折射率异常的区域。

4、车身装配：检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀，同邻近位置的车身是否处于同一平面，有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅，声音是否正常，可以适当多开关几次。此时，一并检查各处密封条是否完好、均匀、平整，各门把手或开关是否方便、可靠。

5、轮胎部分：检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好，没有磨损，有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美，没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压，保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时，在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时，还应该从侧面推、拉轮胎上侧，感觉不松匡。如果是盘式制动器，还应该检查制动盘是否完好，不应有明显磨损和污物。

6、后备箱：后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整，如果是遥控开启、或是车内开始方式的，开应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可靠。一般都会把灭火器、随车工具、备胎放在车内，通常有衬板进行隔离，应该注意检查，看看是否齐全、固定是否可靠。后备箱内安装多碟CD换碟机的还应该检查换碟机，最好放上几张光盘，以便测试音像使用。

7、发动机舱：打开发动机罩，查看发动机及附件有无油污、灰尘，尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面（冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等）是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定，不能松动，否则将影响电路的可靠性。

8、底盘部分：检查汽车有无（冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路）泄漏现象。此时，一并检查机器各部位是否有漏油现象。如果发生泄漏，从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许的话，不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕，管路是否有明显不合理的地方。

以上各部分检查效果，可能同对汽车的深入了解有关，如果自己对汽车的知识不是很多，建议请经验丰富的人陪同。如果对销售商的信誉十分的相信，可以省去其中除车身漆面以外的大部分检查，因为销售商在进货后理论上应该已经都帮您检查过了，但是漆面的个别划伤是难免的。当然，如果您还可以进一步检查例如排气管固定是否可靠、油箱开锁是否可靠等内容。